# ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ, транспортировки и эксплуатации

Стойки для большого тенниса  хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений. Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо смазывать подшипники.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стоек для большого тенниса техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стоек потребителем.

# Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                       Выдал ___________________________

Дата _________                       Подпись покупателя  _______________

# ООО  «Пумори – Спорт»

# Стойки для большого тенниса

# (без стаканов)

# ОВ8.000.000 ПС

# Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

# Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стоек для большого тенниса и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки для большого тенниса  предназначены для  установки и натяжения сетки при проведении тренировок и соревнований по  большому теннису.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры стоек для большого тенниса,  не более:

Диаметр стойки, мм ………… ………..      -   76

Длина стоек, мм 	………..      	- 1255

Высота стоек над уровнем пола, мм …    -  1070

Высота…………………………………..     - 1370

# УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка правая для большого тенниса  представляет собой сварную конструкцию, состоящую из мачты, лебедки и крючков для натяжения и  фиксации сети, роликов для направления троса и стакана. Стойка левая состоит из мачты, крючков. Мачта изготавливается из трубы  ø 76х3,5мм. Используется полимерно-порошковое покрытие.

# Комплектация:

- Стойка правая	 - 1 шт.

- Стойка левая   	 -1 шт

- Канат стальной ф 5,1мм           - 13,2 м.

- Стяжка груза	 -1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОВ8

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 27.08.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)