Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку брусьев.

2. Пробурить  4 ямы диаметром  350 мм на глубину 400 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки брусьев в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 200 мм, дать затвердеть.

Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамья уличная

Паспорт – описание

701.281.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья  предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 800

Длина     						- 2070

Ширина						- 430

Вес, кг                         			- 30

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Скамья представляет собой сварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса  (1) и досок (2). Доска к скамье крепится на саморезы с прессшайбой.

Металлоконструкция изготовлена из трубы  круглой Ф33,5х3,2мм, Ф21,3х2,8. Уголка 32х32х4 мм. Доска – сосна.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие. Цвет синий.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.281

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 28.12.12г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)