Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  4 ямы диаметром  150 мм на глубину 300 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки домика в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 100 мм.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора

2. Проводить тех. обслуживание изделия не реже одного раза в неделю

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      		Выдал  __________________________

Дата  _________     		Подпись покупателя    _____________

ООО  «Пумори – Спорт»

Домик детский

Паспорт – описание

701.285.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Домик детский» и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для  отдыха и игр детей под присмотром  взрослых, устанавливается на открытых игровых площадках.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм               	  	- 1600

Длина, не более, мм       			 - 1300

Ширина, не более, мм			 - 1400

Вес, не  более, кг                                   -  100

Устройство  изделия

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, крыши, и пластиковых досок 20х70 мм, для лавочек и подоконников.  Опорные элементы каркаса выполнены из трубы профильной 30х30х2, трубы круглой Ф21,3х2,8. Крыша изготовлена из фанеры 18 мм, крепится при помощи болтов мебельных М8 и саморезов. Пластиковые доски крепятся при помощи мебельных болтов М8.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.285

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 21.11.12г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________  	                                                     (роспись кладовщика ПС)