# УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Вышка судейская  представляет сборную конструкцию, Фиксация платформы производится с помощью скобы. После соревнований вышка может быть компактно сложена, что упрощает её транспортировку и хранение.

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Вышку судейскую  необходимо хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

# Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие вышки судейской  требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

# Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________     Выдал ___________________________

Дата _________     Подпись покупателя    ______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Вышка судейская

Паспорт – описание

ОВ3.2.000.000ПС

# Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91, факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

# Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции вышки судейской для игровых видов спорта. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Вышка судейская  предназначена для размещения судьи на поле во время игры в волейбол. Для покраски используется порошково-полимерное покрытие.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм				- 1200

Высота (maх), мм               	  	- 2920

Глубина, мм       				-1400

Устройство  изделия

Вышка представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из профильных труб 80х80х3 мм, 40х40х3 мм, трубы круглой   ф60х3мм, Ф 33,5х3,2 мм.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Основание ……………………………………. 1 шт.

# Платформа верхняя    ………………………… 1 шт.

# Фиксатор резьбовой     .……………………….1 шт.

# Скоба ……….….. …………………………….. 1 шт.

# Заглушка…………………………...……………4 шт.

# Заглушка…………………………...……………2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОВ3.2

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 25.02.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)