УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Вышка судейская  представляет складную сборную конструкцию, состоящую из лестницы (1), стойки (2) с рамой (3). Фиксация платформы производится с помощью болта (8). После соревнований вышка может быть компактно сложена, что упрощает её транспортировку и хранение.

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Вышку судейскую  необходимо хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие вышки судейской  требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата _________     Выдал ___________________________

Дата _________     Подпись покупателя    ______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Вышка судейская

Паспорт – описание

ОВ4.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91, факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции вышки судейской для игровых видов спорта. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вышка судейская  предназначена для размещения судьи на поле во время игры в волейбол. Для покраски используется порошково-полимерное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм							585

Высота, мм							2750

Глубина, мм							1850

Масса, кг 								80

УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Вышка представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из профильных труб 40х40х3 мм, ф 21,3х2,8 мм, 40х40х3 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лестница							1 шт.

- Лестница задняя						1 шт.

- Рама							1 шт.

- Стяжка 1							2 шт.

- Стяжка 2							2 шт.

- Сиденье пластиковое					1 шт.

- Заглушка пластиковая					4 шт.

- Болт М16х70						12 шт.

- Гайка м12							12 шт.

- Шайба 12							12 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОВ4.2

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(роспись )

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)