Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке. Пластиковые сиденья транспортируются отдельно, не прикрученные.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:

1. Подготовить ровную асфальтированную поверхность под установку трибуны.

2. Соединить между собой секции трибуны и лестницы накладными пластинами при помощи сварки, а так же ограждения по периметру трибуны при помощи метизов М12.

3. Прикрутить пластиковые сиденья к получившейся конструкции.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                         Подпись покупателя_______________

# ООО «Пумори – Спорт»

# Трибуна четырехрядная на 195 мест

# 701.207.4

# Паспорт – описание

# Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -287-93-70, 365-86-67; 287-93-80

E-mail:git@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции трибуны четырехрядной. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

# Трибуна трехъярусная является спортивным оборудованием для использования на улице или в спортивных сооружениях при проведении массовых мероприятий (соревнований, собраний, выступлений спортсменов и т.д.)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм					- 26480

Высота, мм               	  			- 2675

Глубина, мм       					- 5000

Вес не более, кг                                     		- 6125

Используемые материалы: труба профильная 40х40х3, 40х25х3; 25х25х2; труба ф26.8х2.8, уголок 32х32х4, фанера S15.

Покрытие металлоконструкций ППП, цвет серый.

Покрытие фанеры НЦ, цвет серый.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Секция большая №1 	7

2. Секция большая №2	6

3. Секция большая №3	1

4. Секция малая №1		4

5. Секция малая №2		1

6. Ограждение №1		1

7. Ограждение №2		1

8. Секция малая №3		13

9. Секция малая №4		1

10. Ограждение №2		 2

11. Ограждение №3		10

12. Ограждение №4		14

13. Ограждение №5		3

14. Ограждение №6		1

15. Лестничный марш №1	1

16. Лестничный марш №2	1

17. Ограждение №7		2

18. Ступенька		2

19. Фанера 1100х770	2

20. Фанера 1100х810	2

21. Фанера  540х1650	4

22. Фанера 850х1100	3

23. Фанера 270х1100	19

24. Фанера 	810х1650	10

25. Фанера 770х1650	33

26. Фанера 810х1650	14

27. Сиденье пластмассовое

(цвет белый)		195

28. Болт М6х40		780

29. Гайка М6		780

30. Болт мебельный М8х70	290

31. Болт мебельный М8х40	130

32. Гайка М8		420

33. Заглушка 40х40		350

34.  Заглушка 40х25		320

Рисунок 1 - Комплектность

Рисунок 2 – Габаритные размеры

Код изделия: 701.207

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска  5.12.14г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1