МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие.

3. Пробурить  9 ям ф250мм на глубину 600 мм (согласно Рис. 1.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Комплекс для Воркаута №3

Паспорт – описание

ВА-3.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс для Воркаута №3 – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина	4800

Ширина	3500

Высота	3100

Вес, не более, кг …………………… 250

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные при изготовлении: труба  ф76х3,5мм, труба ф48х3,5, ф33,5х3,2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рукоход	………………………………………………………………………	1

2. Секция с кольцами………………………………………………………………	1

3. Стойка	………………………………………………………………………	1

4. Стойка  ………………………………………………………………………	1

5. Стойка  ………………………………………………………………………	1

6. Стойка  ………………………………………………………………………	1

7. Стойка  ………………………………………………………………………	1

8. Стойка  ………………………………………………………………………	1

9. Труба ……………………………………………………..……………………	3

10. Болт М12х90 ….……………………………………………………………	8

11. Болт М16х120 ….……………………………………………………………	4

12. Гайка М12……………………………………………………………………	8

13. Шайба 12 ……………………………………………………………………	16

14. Шайба 16 ……………………………………………………………………	4

Рис.1 Монтажная схема

Рис. 2 Комплектация

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-12

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 16.01.2015г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                              (роспись кладовщика ПС)