МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие.

3. Пробурить  4 ямы ф250мм на глубину 600 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Рукоход-кольцо

Паспорт – описание

ВА-10.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Рукоход-кольцо – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина, мм 	2800

Ширина, мм 	1750

Высота, мм 	3100

Вес, не более, кг …………………… 225

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные при изготовлении: труба  80х80х4 мм, труба ф33,5х3,2мм , ф48х3,5мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рукоход	………………………………………………………………………	1

2. Стойка ……..………………………………………………………………	2

3. Болт M12x100 ГОСТ 7798-70………………………………………………	8

4. Гайка M12 ГОСТ 5915-70……………………………………………………	8

5. Шайба A.12 ГОСТ 11371-78…………………………………………………	8

Рис. 1 Комплектация

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-10

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                              (роспись кладовщика ПС)