Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку качели.

2. Крепление качели через проушины в основании

Правила эксплуатации

1. Изделие предназначено для детей до 10 лет и только в присутствии взрослого.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал_____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

КАЧЕЛЬ-БАЛАНСИР

Паспорт – описание

701.479.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качели и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Качель-балансир предназначена для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, мм               	  				- 645

Длина, мм     						- 2525

Ширина, мм						- 400

Вес, кг                                                            		-  33

Устройство  изделия

Качель представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы и перекладина выполнены из трубы 48х3,5мм;  76х3,5мм . Ширина сиденья рассчитана на посадку одного ребенка.

Комплектация

- Основание					- 1 шт.

- Качалка-балансир				- 1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рис.1. Качели-балансир

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.479

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска __________

(подпись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(подпись кладовщика )