Внимание! Тренажер устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Инструкция по эксплуатации

Основные виды упражнений, выполняемых на тренажере:

1.   Жим штанги лежа (наращивание силы и массы пекторальных мышц передних дельтейдов и трицепсов. Жим лежа - основное упражнение для верхней части тела.)

2. При выполнении жима лежа со штангой необходима подстраховка для установки штанги на стойки после последнего движения (жима)

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Скамья для жима тренировочной штанги должна храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

После каждой тренировки все поверхности протереть сухой салфеткой. Не реже 1 раза в неделю смазывать опорные болты, гайки, фиксаторы.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие скамьи для жима штанги лежа требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения  изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Скамья для жима штанги

Паспорт – описание

ПС50.А.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для  ознакомления с конструкцией тренажера «Скамья для жима тренировочной штанги». Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья для жима тренировочной штанги со стойками - базовый тренажер для тренировки мышц груди и рук. Используется в комплексе со штангой.

Рекомендуется для всех залов, спортивных уголков и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры:

Длина, не более, мм	…………………….. 1500

Ширина , не более, мм…………………………….…….1130

Высота, не более, мм	……..…………….… 1360

Вес, не более, кг…………………………….……………...50

Максимальная нагрузка, кг ……………………………..200

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажер представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания-лежака (1) и боковин стоек (4,5) под штангу. Несущие детали тренажера изготавливаются из профильных труб 60х40х3 мм, 40х40х3 мм, 50х50х2,5мм. Для  подушки спинки используется поролон ППУВВ толщиной 30 мм. Используется порошково-полимерное покрытие.

Комплектация

1.Лежак	                                                                                 -1

2. Перемычка	             		- 1

3. Опора		    - 1

4. Боковина левая			- 1

5. Боковина правая 		     -1

6. Подушка			 -1

Комплектация тренажера штангами, дисками-разновесами производится за отдельную плату по согласованию с заказчиком.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющей на функциональность тренажера.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скамья для жима тренировочной штанги

Код изделия ПС50.А

Соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признана годной для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска  09.04.2014 г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1