Инструкция по эксплуатации

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ, транспортировки  и эксплуатации

Перед началом эксплуатации проверить натяжение ремней ременной передачи. В случае недостаточного натяжения с помощью болтов сместить двигатель в сторону.

Дровокол работает от двигателя однофазного тока (220В) АИРЕ-100S4.

Дровокол должен храниться и использоваться в сухом отапливаемом помещении.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Подшипники смазывать не реже 2 раз в год.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие дровокола требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Дровокол

701.478.000 ПС

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией дровокола. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дровокол предназначен для раскалывания дров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, не более, мм							860

Ширина, не более, мм							590

Высота, не более, мм 							961

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Мощность двигателя			2,2кВт.

2. Частота вращения конуса 			350 об/мин.

3. Масса			 80 кг.

4. Ремень			А-1250 IV ГОСТ 1284.1-84

5. Передаточное число 			4

Рисунок 1 - дровокол

Комплектация дровокола двигателем производится по согласованию с заказчиком за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики тренажера.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Дровокол состоит из рамы (3) на которую установлена букса (1) и двигатель (24). В буксу устанавливается вал (5) на подшипниках (25). На вал одевается с одной стороны дровокольная морковка (11), с другой стороны ведомый шкив (13). На двигатель устанавливается с помощью шпонки (10) и втулки (8)  ведущий шкив (12). Шкивы соединены  ремнем (26).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сборочные единицы

1. Букса в сборе			1

2. Кожух			1

3. Рама				1

Детали

4. Втулка			1

5. Вал				1

6. Шайба			            2

7. Крышка			1

8. Втулка			1

9. Крышка			1

10. Шпонка			1

11. Дровокольная морковка	            1

12. Шкив		  	1

13. Шкив			1

Стандартные изделия

14 Болт M8x20 ГОСТ 7798-70	8

15 Болт M8x30 ГОСТ 7798-70	2

16 Болт M12x25 ГОСТ 7798-70	8

17. Болт M12x130 ГОСТ 7798-70	2

18. Винт M6x20 ГОСТ 17473-80	8

19. Гайка M6 ГОСТ 5915-70		6

20. Гайка M8 ГОСТ 5915-70		8

21. Гайка M12 ГОСТ 5915-70		8

22. Шайба 12 ГОСТ 10450-78		4

Покупные изделия

24. Электродвигатель АИРЕ-100S4     1

25. Подшипник 205	                     2

26. Ремень А-1250 IV ГОСТ 1284.1-89	     3

27. Колесо FRC 93		     2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.478

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ___________________________ Дата выпуска _________

(роспись )

Приемку произвел ___________________________ Дата выпуска _________                                                         (роспись кладовщика ПС)