Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж гимнастического комплекса должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить  16 ям диаметром  300 мм на глубину 700 мм согласно чертежу рис. 1.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки гимнастического комплекса в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 500 мм, дать затвердеть.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________                     Выдал   ___________________________

Дата  _________                     Подпись покупателя  ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Паспорт – описание

701.526.00.00 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гимнастический комплекс предназначен для активного отдыха детей. Устанавливается на открытых площадках, во дворах жилых домов.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3200

Длина  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8300

Ширина ………………………………………………………………………………………………………………………….….…………….. 2300

Вес, кг  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 380

Устройство  изделия

Гимнастический комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы выполнены из профильной  трубы, перекладины - труба ф33,5х3,2. Используется полимерно-порошковое покрытие, брусья из трубы ф48х3,5.

Комплектация

1. Перекладина …………………………………………………………………………………………………………………………	.4

2. Турник…………………………………………………………………………………………………………………………	………….1

3. Боковина…………………………………………………………………………………………………………………………	1

4. Боковина…………………………………………………………………………………………………………………………	1

5. Боковина…………………………………………………………………………………………………………………………	1

6. Турник…………………………………………………………………………………………………………………………	………….1

7. Брусья…………………………………………………………………………………………………………………………	………….1

8. Брусья…………………………………………………………………………………………………………………………	………….1

9. Боковина…………………………………………………………………………………………………………………………	1

10. Боковина…………………………………………………………………………………………………………………………	1

11. Брусья…………………………………………………………………………………………………………………………	………….4

12. Рукоход…………………………………………………………………………………………………………………………	1

13. Лестница…………………………………………………………………………………………………………………………	1

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рисунок 1 – Чертеж гимнастического комплекса

Рисунок 2 - Комплектация

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.526

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 24.06.14г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                                  (роспись кладовщика ПС)