МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие.

3. Пробурить  8 ям ф350мм на глубину 800 мм (согласно Рис. 1.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРНИК С РУКОХОДОМ

Паспорт – описание

ВА-12.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный турник с рукоходом – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина	5000

Ширина	2000

Высота	4100

Вес, не более, кг ……………………..515

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Материалы использованные при конструировании: труба профильная 100х100х5, труба ф48х3,5, ф33,5х3,2, уголок 100х100х8.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турник №1	………………………………………………………………………	8

Рукоход	………………………………………………………………………	1

Турник №2	………………………………………………………………………	1

Стойка №1	………………………………………………………………………	1

Стойка №2	………………………………………………………………………	1

Стойка №3	………………………………………………………………………	2

Стойка №4	………………………………………………………………………	1

Стойка №5	………………………………………………………………………	3

Болт М12х120……………………………………………………………………	80

Гайка М12	………………………………………………………………………	80

Рис.1 Монтажная схема

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-12

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 22.08.2019г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)