МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие.

3. Пробурить  2 ямы ф400 мм и 4 ямы ф250мм на глубину 800 мм (согласно Рис. 1.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

Паспорт – описание

ВА-13.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Перекладина гимнастическая – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для комплексного развития мышц тела.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина…………………………………3260

Ширина	…850

Высота	.3200

Вес, не более, кг ……………………..153

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух стоек, четырех опор и горизонтальной перекладины. При изготовлении использованы следующие материалы: профильная труба 100х100х5, уголок 100х100х5, труба ф48х3,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка	………………………………………………………………………	2

Опора	………………………………………………………………………	2

Опора (зерк.)	…………………………………………………………………	2

Перекладина………………………………………………………………………	1

Болт М12х120……………………………………………………………………	6

Болт М8х45……………………………………………………………………	2

Гайка М12	………………………………………………………………………	6

Гайка М8	………………………………………………………………………	2

Рис.1 Монтажная схема

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-13

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 21.04.2020г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)