МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Работы по монтажу и бетонированию должны проводить организации, имеющие на это право (лицензию).

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  3 ямы ф200 мм  и 3 ямы 200х620   на глубину 700 мм (согласно Рис. 1.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 500 мм.

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И

ХРАНЕНИЯ

Скамья для пресса должна храниться и  использоваться на улице.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие, скамьи изогнутой требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения  изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________            Выдал _______________________

Дата _________             Подпись покупателя___________

ООО «Пумори – Спорт»

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Паспорт – описание

ВА-14.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья предназначена для выполнения различных упражнений для мышц брюшного пресса. Рекомендуется для использования на открытых площадках.

Технические данные

Габаритные размеры, не более:

Длина 	 2400 мм

Ширина лавки 	430 мм

Высота	   425 мм

Масса, кг ………………………		90

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажер представляет собой сварную  конструкцию, состоящую из трубы ф48х3,5, труб профильных 40x40х3. На сварной раме установлены пластиковые доски 140х25.

Для окрашивания используется полимерно-порошковое покрытие.

Схема для установки приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема для установки

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющей на функциональность тренажера.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-14

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ______________ Дата выпуска              г.

(роспись )

Приемку произвел ______________ Дата выпуска ______                                                  (роспись кладовщика ПС)