Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила эксплуатации

1. Дети допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал     ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Горка со скатом из пластика

Паспорт – описание

701.556.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей до 10 лет. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры (без ската):

Высота, мм ………………………………………………………………... 3400

Длина, мм  ………………………………………………………...……... …1700

Ширина, мм  ……………………………………………………………......2000

Вес, кг  ………………………………………………….………....... …………75

Устройство  изделия

Горка представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из каркаса и ската.  Каркас изготовлена из труб 40х25х3, (33,5х3,2 и т.д. Используется полимерно-порошковое покрытие. Ступеньки выполнены из доски пластиковой 140х25 мм. Комплектация скатом производится за отдельную плату.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить 4 ямы диаметром на глубину 630 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм, выдержать высоту площадки 900мм.

3. Установить опоры в подготовленные ямы.

4. Установить стойки горки в яму, залить бетоном на глубину 430 мм, дать затвердеть.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.556

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 10.09.2014г.

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)