Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

Залить основание баскетбольной стойки в бетон на глубину 700 мм по уровню площадки. После установки стойки, закрепить щит и кольцо к стойке через фланец на болты М12, гайки М12, шайбы 12.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал  _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Стойка баскетбольная стационарная

регулируемая

Паспорт – описание

Б3.4

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка баскетбольная   является основным спортивным оборудованием, необходимым для игры в баскетбол или стритбол. Рекомендуется для использования на открытых игровых площадках.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота мах, мм               	  			- 4495

Вылет, не более, мм       				- 724

Ширина, не более, мм				- 200

Ширина щита  						- 1200

Высота щита						- 900

Вес, не  более, кг                                            -  45

Устройство  изделия

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из профильных труб 80х80х4, 60х60х3, фанеры S18.

Комплектация

- Стойка                                            			- 1 шт.

- Мачта								- 1 шт.

- Щит								- 1 шт.

- Кольцо								- 1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б3.4

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 30.09.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)