МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Собрать изделие.

3. Пробурить  6 ям ф350мм на глубину 1200 мм и 720 мм (согласно Рис. 1.) Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Установка для гимнастических колец

Паспорт – описание

ВА-15.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка для гимнастических колец – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано для выполнения упражнений с гимнастическими кольцами.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина	3000

Ширина	2200

Высота	5250

Вес, не более, кг ……………………..410

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Материалы использованные при конструировании: труба профильная 100х100х4, уголок 100х100х8,

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Опора	………………………………………………………………………	8

Балка 	………………………………………………………………………	1

Стойка	………………………………………………………………………	2

Кольцо с подвесом…………………………………………………………………	2

Болты М12 ……………………………………………………………………….	16

Гайки М12…………………………………………………………………………..	16

Шайбы 12 ………………………………………………………………………….	16

Рис.1 Монтажная схема

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВА-15

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 20.08.2014г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                              (роспись кладовщика ПС)