Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку качели.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  300 мм на глубину 550 мм..  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем, на глубину обеспечивающую высоту конструкции 600мм.

3. Установить стойки качели в соответствующие ямы, залить бетоном, дать затвердеть.

4. Балансировка: качели должны опускаться примерно через 2 секунды после того, как груз массой 1 кг размещен в  центре нижней контактной зоны препятствия

5. Балансировку производить добавлением фанеры на одну из сторон качели, при помощи саморезов.

Правила эксплуатации

1. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

2. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Балансир для собак

Паспорт – описание

ОПС9.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качели и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Балансир предназначен для проведения аджилити, устанавливается в составе полосы препятствий на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 920

Длина     						- 3600

Ширина						- 500

Вес                         			-  22

Устройство  изделия

Балансир представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы и перекладина выполнены из трубы 60х40, дерево – фанера толщина 18 мм. Изготовитель оставляет за собой право на изменене конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОПС9

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 20.08.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)