Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамейка L=2000мм

Паспорт – описание

СДП10.2000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лавка  предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах и в помещения.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, мм           	  				- 440

Длина, мм    						- 2000

Ширина, мм						- 340

Вес, кг							- 21

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Лавка представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую труб 25х25х2, 20х20х1,5, доска деревянная лакированных 2000х100х30. Доска к скамье крепится на саморезы.

При окрашивании металлических частей используется полимерно - порошковое покрытие, черного цвета.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: СДП10.2000

соответствует техническим условиям конструкторской докуметации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 21.03.12г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)