Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Изделие  устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  6 ям диаметром 200  мм на глубину 200 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  100 мм. (высота установленной лавки 450мм)

3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть..

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамейка L=2000мм

Паспорт – описание

СДП11.2000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лавка  предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах и в помещения.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, мм           	  				- 550

Длина, мм    						- 2000

Ширина, мм						- 400

Вес, кг							- 47

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Лавка представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую труб 30х30х2мм, уголка 32х32х4мм, доски пластиковой 2000х70х20. Доска к скамье крепится на саморезы.

При окрашивании металлических частей используется полимерно - порошковое покрытие, черного цвета.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: СДП11.2000

Соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _________________ Дата выпуска _________

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)