ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  яму диаметром 150  мм на глубину 500 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  100 мм.

3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте изделие по назначению!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата  _________      		Выдал ___________________________

Дата  _________     		Подпись покупателя    _____________

ООО «Пумори – Спорт»

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Паспорт – описание

ГО3.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение площадки устанавливается по периметру открытых площадок и предназначено для украшения их и ограничения прохода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм								1150

Длина, не более, мм      								2040

Ширина, не более, мм								60

Вес, не  более, кг 										17,6

УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Ограждение площадки представляет собой сварную конструкцию, состоящую  стоеки и рамки секции с узором. Основные элементы выполнены из профильной трубы  40х20х2 мм (стойка) , 25х25хмм (рамка), 20х20х2 мм.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Секция ограждения			1шт.

2. Болт М10х40				2шт.

3. Гайка М10 					2шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ГО3

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________		Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________		Дата выпуска _________

(роспись)