ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке. Пластиковые сиденья транспортируются отдельно, не прикрученные.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную поверхность под установку трибуны.

2. Соединить между собой секции трибуны и лестницы накладными пластинами при помощи сварки, а так же ограждения по периметру трибуны при помощи метизов М12.

3. Прикрутить пластиковые сиденья к получившейся конструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________		Выдал ___________________________

Дата _________		Подпись покупателя_______________

ООО «Пумори – Спорт»

ТРИБУНА ТРЕХРЯДНАЯ НА 44 МЕСТА

ПАСПОРТ – ОПИСАНИЕ

701.207.6.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -287-93-70, 365-86-67; 287-93-80

E-mail: psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции трибуны четырехрядной. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Трибуна трехрядная является спортивным оборудованием для использования на улице или в спортивных сооружениях при проведении массовых мероприятий (соревнований, собраний, выступлений спортсменов и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм							7400

Высота, мм							1620

Глубина, мм							2250

Вес не более, кг						840

Используемые материалы: труба профильная 30х30х3мм, труба Ø26.8х2.8мм, лист стальной рифленый 3мм.

Покрытие металлоконструкций ППП, цвет по согласованию.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Секция малая		1

2. Ограждение боковое	2

3. Ограждение		4

4. Лестничный марш	1

5. Секция			3

6. Болт M12x50		18

7. Болт M12x80		32

8. Гайка M12			50

9. Шайба A.12		100

10. Сиденье (комплект)	44

11. Болт М6х20		88

12. Шайба 6 увеличенная	88

13. Шайба 6			88

14. Гайка М6			88

15. Колпачки пластиковые	100

Рисунок 1 — Комплектность

Код изделия: 701.207.6

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _______________Дата выпуска 10.10.2019г.	                                (роспись )

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)