ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  2 ямы 600х300мм на глубину 500 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойку карусели в яму, залить бетоном, дать затвердеть.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие предназначено для детей до 10 лет и только в присутствии взрослого..

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.

4. Используйте изделие по назначению.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР

Паспорт – описание

ОП12.3.000ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качели и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Качели-балансир предназначены для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, мм												1100

Длина, мм												2100

Ширина, кг												490

Вес, кг												46

Максимальный нагрузка, не более, кг							60

УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Качель представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы и перекладина выполнены из трубы Ø48х3,5мм, доска – сосна толщина 45 мм. Ширина сиденья рассчитана на посадку одного ребенка.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП12.3

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________		Дата выпуска _________

(подпись)

Приемку произвел ________________		Дата выпуска _________

(подпись)